Ausschreibungstext für Günthner  to safe - Glasabsturzsicherung

integrierte Glasabsturzsicherung -  to safe

bestehend aus VSG-Klar-Glas 16mm stark, aus 2 x TVG 8mm + 0,76mm Folie,

mit Aluminium U-Abdeckprofil für die obere Glaskante, in den Standardfarben weiß, RAL 9007 / 7016 oder EV1 eloxiert

eingebaut in die Günthner FLEXI 4.0, FLEXI ready oder FLEXI FIX Kastensysteme und

FLEXI slide Roll- und Raffführungsschienensysteme,

mit allen notwendigen Zubehörteilen zur Befestigung,

(max. Glasbreite 300cm bei 120mm Führungen)

(max. Glasbreite 234cm bei 95mm Führungen)

System mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

Nr. 12-001726-PR19 AbP-H04-09-de-01 ift

Nr. 12-001726-PR21 AbP-H05-09-de-02 ift

inkl. Lieferung und Montage (zur Montage ist bauseits ein Gerüst vorhanden)

Hersteller: Fa. Josef Günthner GmbH & Co.KG

78628 Rottweil

Tel. 0741/2660

www.guenthner.de

Glasbreite  _________mm  x  Glashöhe __________mm

Menge: ……….. Stk                                               EP: ………………      GP :  ..……………..