Ausschreibungstexte Einbaurollladen GN / Montage von innen

Liefern und montieren von Rollladen in bauseits vorhandene Günthner-Rollladenkästen  mit innenliegender Revisionsöffnung

- Rollladenpanzer – extrudiertes Schiebeprofil mit Lüftungsschlitzen aus lichtechtem und formbeständigem Hart-PVC, 14 mm Nenndicke und 54 mm Deckbreite, seitlich arretiert, Standardfarben nach Herstellerangabe, ab 190cm Breite oder 4,3 m² Fläche mit Verstärkungslamelle, über 280cm Breite und 5,3 m² Fläche Aluminiumpanzer aus rollgeformtem und ausgeschäumten Material

- Winkel-Abschlussschiene aus Aluminium-Profil eloxiert E6/EV1 oder weiss

- Verzinkte Stahlblechwelle 8-kant, kugelgelagert

- Ohne Führungsschienen – Lieferung durch Fensterbauer

- Revisionsdeckel aus PVC-Hartschaumplatte weiss, 10mm stark, mit 30mm Isolierung, Befestigung mittels Schrauben und weisse Abdeckkappen

- Standard mit Elektroantrieb: Rohrmotor 230 V, mit elektronischer Abschaltung und             Hindernisserkennung in AB- und Überlastschutz in AUF-Richtung, eingebaut in 60mm Stahlblechwelle, mit 2 m Anschlusskabel, inkl. Motorlagerplatte

- Kurbelantrieb: Kegelradgetriebe, Kurbelstange aus Aluminium in den Standardlängen 100/120/140 cm, auf eine Kurbelhalterung wird verzichtet (Minderpreis Siehe extra Position)

- Gurtantrieb,  Einlassgurtroller mit Kunststoffabdeckung, Mauerkasten, inkl. Ausstemmen der Aussparung für Mauerkasten im Ziegelmauerwerk, PVC-Gurtscheibe mit perlonverstärkter Aufzugsgurte 23 mm breit, Gurtführung gem. EnEV, (Minderpreis Siehe extra Position)

Herstellerbezeichnung: Flexi GN /  Fa. Günthner GmbH & Co.KG / 78628 Rottweil / www.guenther.de

Pos 1

(Maßangaben als lichte Rohbauöffnungsmaße Breite x Höhe in cm)

….Stück	     ……………..cm x   ……………cm         EP:…………EUR	  GP:……..…EUR

Pos 2

(Maßangaben als lichte Rohbauöffnungsmaße Breite x Höhe in cm)

….Stück	     ……………..cm x   ……………cm         EP:…………EUR	  GP:……..…EUR

Zubehör/Minderpreis anstelle Motor:

Gurtantrieb,  Einlassgurtroller mit Kunststoffabdeckung, Mauerkasten, inkl. Ausstemmen der Aussparung für Mauerkasten im Ziegelmauerwerk, PVC-Gurtscheibe mit perlonverstärkter Aufzugsgurte 23 mm breit, Gurtführung gem. EnEV,

…..Stück        				          EP:…………EUR      GP:…………EUR

Zubehör/Minderpreis anstelle Motor:

Kurbelantrieb: Kegelradgetriebe, Übersetzung 3:1, Kurbel aus Aluminium in den Standardlängen 100/120/140 cm, auf eine Kurbelhalterung wird verzichtet

…..Stück        				          EP:…………EUR      GP:…………EUR

Zubehör/Mehrpreis:

Pos. 2 Mehrpreis für Rollladenpanzer aus rollverformtem Aluminium-Profil, ausgeschäumt

…m²				EP:…………...EUR		GP:…………EUR