Ausschreibungstexte Einbaurollladen GNG mit 120mm Schienensystem / Montage von aussen

Liefern und montieren von Rollladen in bauseits vorhandene Günthner-Rollladenkästen Typ Flexi Roll als Rechtsroller mit aussenliegender Revisionsöffnung 120mm tief,  bestehend aus:

- Rollladenpanzer – extrudiertes Schiebeprofil mit Lüftungsschlitzen aus lichtechtem und formbeständigem Hart-PVC, 14 mm Nenndicke und 54 mm Deckbreite, seitlich arretiert, Standardfarben nach Herstellerangabe, ab 190cm Breite oder 4,3 m² Fläche mit Stahlverstärkung, über 280cm Breite und 5,3 m² Fläche Aluminiumpanzer aus rollgeformtem und ausgeschäumten Material

- Winkel-Abschlussschiene aus Aluminium-Profil eloxiert E6/EV1 oder weiss

- Verzinkte Stahlblechwelle 8-kant, kugelgelagert

- Günthner-Führungsschiene aus Aluminium (FLEXI FS A_120) mit Gummikedern, montiert auf bauseitigem Aluminium-Grundprofil (FLEXI GP_120), Führungsschienen in den Standardfarben RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder DB 703 (Lieferant Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)

- Revisionsblende (Flexi AP-120) aus Aluminium mit Bürstendichtung, an Fensterrahmen verschraubt, in den Standardfarben RAL 9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 oder DB 703 (Lieferant: Günthner GmbH & Co.KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)

- Standard mit Elektroantrieb: Rohrmotor 230 V/50 Hz, mit elektronischer Abschaltung und Hindernisserkennung in AB- und Überlastschutz in AUF-Richtung, eingebaut in Stahlblechwelle, mit 2 m Anschlusskabel, inkl. Motorlagerplatte

- Bei Bedarf:  Kurbelantrieb: Kegelradgetriebe, Übersetzung 3:1, Kurbel aus Aluminium in den Standardlängen 100/120/140 cm, auf eine Kurbelhalterung wird verzichtet

- Bei Bedarf: Gurtantrieb: PVC-Gurtscheibe mit perlonverstärkter Aufzugsgurte 23 mm breit, Gurtführung gem. EnEV, Mauerkasten, Einlassgurtroller mit Kunststoffabdeckung, inkl. Ausstemmen der Aussparung für Mauerkasten im Ziegelmauerwerk

Herstellerbezeichnung: GÜNTHNER GNG oder gleichwertig

(Maßangaben als lichte Rohbauöffnungsmaße Breite x Höhe in cm)

….Stück	……………..cm	x  ……………cm	EP:…………EUR		GP:……… …EUR

Zubehör/Mehrpreise:

Pos. 2 Mehrpreis für Rollladenpanzer aus rollverformtem Aluminium-Profil, ausgeschäumt

…m²				EP:…………...EUR		GP:…………EUR

Pos. 3 Mehrpreis GNG-Führungsschiene nach RAL lackiert (Lieferant: Günthner GmbH & Co.KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)

…lfm				EP:…………EUR		GP:…………EUR

Pos. 4)  Mehrpreis Revisionsblende (Flexi AP_120) nach RAL lackiert(Lieferant: Günthner GmbH & Co.KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil)

…lfm				EP:…………EUR		GP:…………EUR

Pos. 5)  Günthner - integriertes Insektenschutzrollo mit Führungsschienentyp (FLEXI FS A1_120) passend zum Aluminium-Grundprofil

(Lieferant: Günthner GmbH & Co.KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil),    inkl .Lieferung und Montage

Breite x Höhe				EP:…………EUR		GP:…………EUR

Pos. 6)

to safe   Glasabsturzsicherung,

bestehend aus VSG-Klar-Glas 16mm stark , aus 2 x TVG 8mm + 0,76mm Folie,

mit Aluminium U-Abdeckprofil für die obere Glaskante, in den Standardfarben weiss, RAL 9007 / 7016 oder EV1 eloxiert

eingebaut in das Rollladenführungsschienensystem (FLEXI FS A2_120), passend zum vorhandenen Alu–Grundprofil (FLEXI GP_120)

mit allen notwendigen Zubehörteilen zur Befestigung,

max. Glasbreite 300cm bei FLEXI FS A2_120

Lieferant: Fa. Josef Günthner GmbH & Co. KG, Primtalstr. 3, 78628 Rottweil www.guenthner.de

Glasbreite  _________mm  x  Glashöhe __________mm

Menge: ……….. Stk                                               EP: ………………      GP :  ..……………..